DRUGI DEO SAMOSTALNOG RADA IZ PREDMETA SAOBRAĆAJNICE 2

Grupa B

Ime, prezime i broj indeksa:

Za deo trase železničke pruge na slici potrebno je:

- Izračunati: prelomni ugao 	tangentu horizontalne krivine, dužinu kružnog luka, bisektrisu, početak, PPK, PKK, KKK, KPK, kraj

- Izračunati: prelom nivelete di, minimalni radijus vertikalne krivine minRv, tangentu vertikalne krivineTg, maksimalnu ordinatu zaokrugljivanja Ymax

Kotu nivelete u preseku 3+775.00

- Izračunati nadvišenje i minimalnu dužinu prave ispred (iza) skretnice.

Nacrtati drugi kolosek na rastojanju od 4.75m posle KPK1 sa leve strane i povezati postojeći i novi kolosek sa skretnicom R200 60 (a*=10.482m, b*=16.872m)

4.	Nacrtati poprečne profile na stacionaži 3+800 i 3+850

(kota GIŠ-a KGIŠ(3+800)=80.514m, KGIŠ(3+850)=81.097m kota terena KT=78.6m, teren je u horizontali)

Dato je:

V=60km/h, R=300m, L=50m, f=0.3451m, a=24.8157m, (=4.81062o

Početak preloma nivelete je na stacionaži

STAC1 km 3+251.45						na visini 	k1=81.93m

prelom nivelet je na stacionaži

STAC2 km 3+753.23 						na visini 	k2=79.968m

Kraj preloma nivelete je na stacionaži

STAC3 km 4+100.75 						na visini 	k3=84.02m

Početak trase pruge poč=3+750.00